ÁRVORE  DE CAUSAS * e Falhas

ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE

TIPO:  Amputação Mão Direita

VÍTIMA: José Carlos Gomes Ferreira - 34 Anos

EMPRESA: Packteck Ind.Com. Produtos Plásticos

LOCAL: Seção de Recuperação de Plástico / Batedor

CIDADE: Valinhos

# Text boxes

* Procuramos entender o acidente como um  fenômeno  complexo e multicausal envolvendo diversos fatores que traduz a disfuncionamento do sistema e que trabalhando com a decomposição dos fatos e também hipóteses (todos estes recolhidos da coleta de informações fornecidos pelos interlocutores) possibilita -nos visualizar medidas preventivas para evitar ocorrência de fenômenos semelhantes

Abertura p/ queda de  material

Falha no método operacional

Entupimento

do Batedor

Visualização do ponto de corte prejudicada

Material compactado

Procedimento de segurança não explícito

Norton Martarello

Eng. Trabalho

Treinamento de segurança

Ineficaz / Insuficiente/

Inadequado

Acesso possível

Procedimento/ condição operacional não garantiu desligamento/ método

seguro

Equipamento energizado

Motor ligado/ hélice movimenta

Não possuía procedimento específico

normalizado

Desobstrução destravou lâmina

Necessidade de desobstruir fluxo

do material

AMPUTAÇÃO DA

MÂO DIREITA

Mão  entra na zona

de corte

Desconheci-

mento do risco

Hélice

Cortante

movimenta

Habilitação prejudicada

Não havia garantias de obstáculo/ anteparo para  acesso à zona de risco

Falta experiência na operação

Atividade com pouco tempo de

operação

Não era

operador oficial

Não desligou emergência

Não usou ferramenta auxiliar

Equipame-

tos em processo de instalação /

adequação

Quantidade de material

Umidade relativa do ar excessiva

Ocorre com freqüência

Problema operacional

Não tinha ferramenta auxiliar

Obstáculo transponível

Pressa para realizar operação normal

Início da jornada

Necessidade de controle ambiental

Controle visual de alimentação precário

Conhecimento sobre risco não absorvido/

apreendido

Lamina realizou operação esperada

Não havia garantia desligamento

Acionamento involuntário

Botão liga/desliga mal localizado

Não percebeu

movimento

Ruído excessivo

Acidentado viu a operação ser  feita daquela maneira em outras situações

Gerenciamento precário/ falta registro de ocorrência, controle de incidentes, folha de controle de processo, análise de riscos do trabalho.

Medidas de segurança insuficiente