TIPO:  Queimaduras por Choque Elétrico de Alta Tensão

VÍTIMA: Valdenir Francisco da Silva -   30 Anos

EMPRESA: Facchini S/A.

CIDADE: Limeira / SP

- Falta procedimentos seguros para manobra

- Falta gerenciamento da atividade

- estado precário do equipamento

- Área bastante prejudicada não estancou à tempo

- não há isolamento ou áreas para circulação e acessos demarcadas

- facilitou na área

- não havia manual do equipamento

contundente

contundente

# Text boxes

Norton Martarello

CREA 060.077423.8

Treinamento Inexistente

quando aos Riscos em Manobras

Choque Elétrico de 13.800

Volts

Atingiu célula nervosas

Movimentava Andaime Metálico de Aproximadamente de  8 mts. de Altura

Sem Equipamento de Isolamento pessoal

Rede de Alta Tensão No Interior do Pátio da Empresa

Não possui

Técnico de Segurança no local

Sinalização Inexistente

Descarga elétrica anormal

Atividade que realizava na fazia parte da atribuição habitual

Falta Normalização de Rotinas de Segurança

Não possui Anteparos de Isolamento

# Segunda – Feira

Análise de Risco de trabalho

insuficiente / inexistente

Transtornos Neurológicos

Falta de Obstáculos para Impedir aproximação na Rede Elétrica

Fez aterramento

através do corpo

Queimaduras de segmentos do corpo

Encostou na Rede de Alta Tensão Viva

Início jornada após ao almoço / finalização de tarefa

Desequilíbrio do Andaime

Movimentação do Andaime

montado

Necessidade de Realizar Tarefas o mais rápido possível

ARVORE DE CAUSAS *
ACIDENTE DO TRABALHO

Ferimento de Mão e Joelho Esquerdo

e Pés