TIPO: Esmagamento e Amputação dedos da mão direita , 05/ 01/2001.

VÍTIMA: Luís Paulo de Oliveira-  35 ANOS

EMPRESA: Stampline Metais Estampados Ltda

CIDADE: Limeira / SP

- Falta procedimentos seguros para manobra

- Falta gerenciamento da atividade

- estado precário do equipamento

- Área bastante prejudicada não estancou à tempo

- não há isolamento ou áreas para circulação e acessos demarcadas

- facilitou na área

- não havia manual do equipamento

contundente

Forjaria

Risco 4

insalubre e perigoso

instrumento contundente

# Text boxes

Norton Martarello

Crea 060.077423.8

Equipamento ligado em operação

Mão direita na área de prensagem

Análise ergonômica do posto inexistente

Necessidade de apoio com

a mão

Acesso a zona de risco e prensagem

(aberto)

Comando  de emergência mal  posicionado

Estrado frouxo/ bambo com abaulamento

Não possui

Técnico de Segurança

Espaço de movimentação

precário

Martelo da prensa desce

Movimento contínuo

Procedimento seguro para operação insuficiente

Desequilíbrio

análise de risco de trabalho

insuficiente

Operador mal posicionado -

Lubrificava

Esmagamento

dos dedos

Ritmo ativo

intenso

Botoeira de emergência mal posicionado

Início jornada

Batente desprotegido

Operador realizava várias tarefas

Lubrificava, controlava, carregava palet  e  operava

ARVORE DE CAUSAS *
ACIDENTE DE TRABALHO

Amputação de dedos

da mão direita