TIPO: Esmagamento e Amputação antebraço e mão direita , 30/10/2000.

VÍTIMA: Roberto aparecido de Souza-  25 ANOS

EMPRESA: Pro Metal Industrial Ltda

CIDADE: Limeira / SP

- Falta procedimentos seguros para manobra

- Falta gerenciamento da atividade

- estado precário do equipamento

- Área bastante prejudicada não estancou à tempo

- não há isolamento ou áreas para circulação e acessos demarcadas

- facilitou na área

- não havia manual do equipamento

contundente

Forjaria

Risco 4

insalubre e perigoso

instrumento contundente

# Text boxes

Engenheiro

Norton Martarello

Crea 060.077423.8

Mão direita na área de prensagem

Necessidade de limpar ferramenta e ponto de prensasem

Não há ferramenta e/ou meio auxiliar

(pinça, tenaz, etc.)

Acesso a zona de risco e prensagem

(100 mm)

Não possui CIPA

Técnico de segurança

Compromisso com a saúde e segurança dos trabalhadores

insuficiente

Martelo da prensa desce

Acionamento

involuntário

Não existe procedimento seguro para operação

Falta análise de risco de trabalho

Dispositivo de acionamento irregular/ pedal.

Local e condição inadequada

Esmagamento

da mão

Falta responsabilidade técnica de segurança pelo equipamento

ARVORE DE CAUSAS * (preliminar)
ACIDENTE DE TRABALHO

Amputação de antebraço

da mão direita