Exercício de capacitação em Análise de Acidentes do Trabalho. Curso de Piracicaba 28/4/2009

AT em prensa mecânica aparentemente protegida.

No dia 21 de Junho de 2007 o Sr R operava a prensa freio embreagem produzindo o anel de junta de motor automotivo.

Neste dia Sr. R realizou a troca de turno, dando seqüência à estampagem de anéis que vinha sendo feita no turno anterior. A máquina vinha operando normalmente, sem apresentar defeitos ou sinais de alteração do seu funcionamento habitual.

Às 8:15 da manhã, depois de 2h:15min de operação normal, o operador realizou o abastecimento da chapa posicionando-a na zona de prensagem, acionou o martelo através do comando bi-manual. Depois de estampada a peça, Sr. R adentrou com as mãos na zona de prensagem para retirar a peça acabada. Quando retirava a peça o martelo da prensa, sem ser acionado, desceu permanecendo na posição fechada com as duas mãos do operador presas no interior da ferramenta. As 2 mãos do trabalhador ficaram presas no ferramental durante 5 minutos até serem liberadas por funcionários da empresa. Em seqüência o trabalhador foi levado para o hospital Sta. Casa de Piracicaba. O trabalhador sofreu amputação traumática e esmagamento de oito dedos de ambas as mãos, sendo posteriormente deslocado para o Hospital São Luiz em São Paulo, onde foram realizadas cirurgias para tentativa de reimplante dos 8 dedos amputados.

Segundo informações preliminares obtidas junto ao SESMT da empresa, trata-se de prensa mecânica excêntrica ano de fabricação 1989, capacidade 160 ton, com freio/embreagem pneumático, com válvula de segurança que monitora o funcionamento e frenagem do martelo. A zona de prensagem é protegida por cortina de luz ou por grades fixas nas laterais da máquina. Informações adicionais: o acionamento do martelo da prensa é feito com comando bi-manual instalado de modo fixo no corpo da máquina em local próximo ao campo de atuação da cortina de luz. A operação da máquina é monitorada por sistema elétrico convencional de automação. À primeira vista, ou seja, à inspeção visual dos componentes externos, a máquina envolvida no acidente poderia ser caracterizada como máquina protegida, aparentemente segura atendendo à legislação e convenções de segurança vigentes. A investigação mais aprofundada do caso irá revelar que a segurança é só aparente e é frágil: “segurança denorex”.

Questões:

- Identifique as principais mudanças presentes no caso.

- Preencha completamente o quadro abaixo de modo a avaliar o funcionamento das barreiras. Para subsidiar esta avaliação utilize a NT 16 do MTE disponível em http://www.mte.gov.br/legislacao/notas_tecnicas/2005/nt_16.pdf Utilize tb as normas regulamentadoras e a convenção coletiva de segurança (PPRPS).

- Os dispositivos existentes atendem plenamente os requisitos normatizados? Justifique.

- Uma das hipóteses levantadas pela investigação foi a de falha no sistema de freio que poderia ocorrer devido a falta de manutenção, acúmulo de óleo, desgaste das lonas etc. Como vc poderia proceder em uma inspeção para confirmar ou refutar esta hipótese?

- Avalie os aspectos gerenciais envolvidos. Qual o papel do SESMT na avaliação da confiabilidade do Sistema de Segurança.

- Avalie o que pode ser feito para um melhor controle e monitoramento sobre os programas de segurança em máquinas.

| Análise de barreiras: Identificação de perigos e barreiras presentes ou inexistentes |
| --- |
| Energia, condição ou evento com potencial nocivo. | Barreiras | Observações (Agiu ou Falhou) |
|  | Presentes | Indicadas /ausentes |  |
| Mecânica (corte, prensagem, punção com partes que se movem). | Comando bi-manual Presente. instalado sem especificação de segurança instalado diretamente no CLP de automação. |  |  |
|  | Cortina de luz de categoria 4 monitorada por relê de segurança categoria 3. |  |  |
|  | Válvula de segurança de acionamento do freio embreagem pneumático. Válvula de categoria 4 marca Herion com monitoramento estático. |  |  |
|  | Painel elétrico desaterrado possibilitando o risco de interferência (“ruído elétrico”) na rede de alimentação dos relês de segurança. |  |  |
|  | Projeto de Segurança – A prensa foi adaptada na empresa com montagem elétrica improvisada – circuito elétrico e demais especificações não atendem padrões de segurança. O projeto não foi elaborado e nem acompanhado por profissional habilitado legalmente. As saídas dos relês do comando bi-manual, da parada de emergência, do monitoramento das portas e da cortina de luz, não atuavam diretamente no acionamento da válvula de segurança, em desconformidade com NT 16 |  |  |
|  | Programa de prevenção de riscos em prensas e similares (PPRPS) implantado de modo protocolar sem avaliar a efetividade dos componentes de segurança. As inspeções de segurança do SESMT se baseiam em check list elementar; verifica-se a presença ou ausência de componentes sem checar a conformidade com as normas de segurança. |  |  |
|  | Grades de proteção tipo fixas existem nas laterais da máquina. Possuem aberturas na parte inferior com dimensões que possibilitam acesso de membros na zona de prensagem. A Parte superior é móvel (porta) que não é monitorada por chaves e relê de segurança cat. 4 (estão acopladas a CLP convencional de automação). |  |  |
|  | A tampa frontal de ancoragem para evitar queda do Martelo móvel em caso de ruptura do eixo, existe e opera com trava mecânica, mas não possui sistema de intertravamento, ou seja a maquina pode operar com a tampa aberta, colocando em risco o operador. |  |  |
|  | Comando bi-manual instalado diretamente no corpo da máquina e próximo à cortina de luz |  |  |